Начало работы с изделием означает, что Вы ознакомились с

настоящей инструкцией и Вам известны правила его эксплуатации.

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию

изменения, не ухудшающие его технические характеристики

ВНИМАНИЕ! НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ ШРИФТ   PT ASTRA SERIF

ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВКИ - ЗАМЕНИТЬ ВЕСЬ ШРИФТ В ДОКУМЕНТЕ

НА TIMES NEW ROMAN (примечание можно не удалять, это непечатаемый текст)

Автономный загрузчик

«OFF-PROG-1», «OFF-PROG-2»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПАСПОРТ

ИАТ.9990.01.01

ИАТ.9990.01.01-01

Санкт-Петербург

2020 г.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Автономный загрузчик (оффлайн программатор) «OFF-PROG-*» предназначен для загрузки программ в микроконтроллеры серии STM32 (OFF-PROG-1) и STM8 – STM32(OFF-PROG-2) без применения компьютера.

ОПИСАНИЕ «OFF-PROG-*»

Оффлайн программатор представляют собой блок, имеющий два разъема – разъем для зарядки устройства и передачи данных кабелем USB и разъем для подключения к прошиваемому микроконтроллеру, 2 светодиодных индикатора, одну кнопку и выключатель.

Технические характеристики "OFF-PROG-1"

Поддерживаемые микроконтроллеры STM32F0XX, STM32F1XX, STM32F2XX, STM32F3XX, STM32F4XX, STM32L0XX, STM32L1XX, BLM32F1XX

Максимальный объем загружаемой программы 16 Мбит

Форматы загружаемых файлов HEX, BIN, DLX

Емкость аккумулятора 310 мА*ч

Выходное напряжение 3,3 В

Выходной ток 0,25А

Технические характеристики "OFF-PROG-2"

Поддерживаемые микроконтроллеры STM8XX, STM32F0XX, STM32F1XX, STM32F2XX, STM32F3XX, STM32F4XX, STM32F7XX, STM32L0XX, STM32L1XX, STM32L4XX, STM32FW1XX, STM32FTS60, ST-BLUENRG-1, ST-BLUENRG-2

Максимальный объем загружаемой программы 64Мбит

Форматы загружаемых файлов HEX, BIN

Емкость аккумулятора 310 мА*ч

Выходное напряжение 3,3 В

Выходной ток 0,25А

Условия эксплуатации устройства:

температура от +10 С до + 35 C ;

относительная влажность 80 % при температуре 25 С,

Комплект поставки

В комплект поставки оффлайн программатора:

1. Автономный загрузчик (оффлайн программатор) – 1шт .

2. USB кабель – 1шт.

3. Провода соединительные – 8шт.

4. Тара упаковочная - 1 шт.

5. Паспорт(руководство по эксплуатации) – 1 экз.

Подготовка к работе и эксплуатация устройства

Для прошивки микроконтроллера оффлайн программатором «OFF-PROG-1» необходимо:

скачать актуальное ПО соответствующее типу программатора по адресу http://www.dev-technology.ru/obsluzhivanie-remont/off-prog-1

1. Подключить оффлайн программатор к ПК и включить его.

2. Запустить программу.

3. Выбрать прошиваемый микроконтроллер и прошиваемый файл

4. Загрузить прошиваемый файл в оффлайн программатор.

5. После завершения загрузки выключить устройство и отключить от ПК.

6. Подключите оффлайн программатор к прошиваемому устройству

7. Включите оффлайн программатор и нажмите кнопку.

8. По окончании поршивки должен загорится синий индикатор.

Для прошивки микроконтроллера оффлайн программатором «OFF-PROG-2» необходимо:

скачать актуальное ПО соответствующее типу программатора по адресу http://www.dev-technology.ru/obsluzhivanie-remont/off-prog-2

1. Подключить оффлайн программатор к ПК и включить его.

2. Запустить программу и выбрать COM-Port программатора.

3. Выбрать прошиваемый микроконтроллер и прошиваемый файл

4. Загрузить прошиваемый файл в оффлайн программатор.

5. После завершения загрузки выключить устройство и отключить от ПК.

6. Подключите оффлайн программатор к прошиваемому устройству

7. Включите оффлайн программатор,  дождитесь когда замигает красный индикатор и нажмите кнопку.

8. По окончании поршивки будет мигать красный индикатор и гореть синий индикатор.

Гарантия изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев с момента отгрузки.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН на ремонт (замену) в течение гарантийного срока Автономный программатор «OFF-PROG-1», «OFF-PROG-2» Заводской номер Штамп продавца Дата выпуска_________________ Дата продажи «____»________202__

В случае выхода из строя автономного программатора потребителю следует своевременно предъявить на это рекламацию предприятию-изготовителю по адресу:

195279, Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 69, лит. “Д”.

Контактный телефон:	+7 (812) 243-91-20;

Адрес электронной почты:  info@engineeng-at.ru;

Сайт:	www.engineering-at.ru